## Slide 1: Los tipos de sistemas de control de emisiones de Nissan

## Slide 2: Introducción
En este trabajo le diremos de los componente del sistemas de escape que se encuentra en un automóvil y como funciona los componentes del sistema de escape, para que pueda ver lo que se ocupa para que este tu vehículo funcionando adecuadamente.

## Slide 3: Múltiple de escape

## Slide 4
El múltiple de escape tiene un papel preponderante en el sistema completo de escape. También llamado camarín, es la tubería que cumple la función de expulsar hacia el caño de escape los gases que provienen de la combustión de los cilindros del motor, para enviarlos hacia la parte posterior del vehículo

## Slide 5
El múltiple de escape tiene entradas para permitir la inyección del aire dentro del escape, y al hacerlo se impulsan a alta presión hacia fuera. Esto hace que el vehículo se desplace mejor a altas revoluciones.

## Slide 6
Las válvulas de escape.
El múltiple de escape.
Los sensores de oxígeno.
El convertidor catalítico.
El silenciador.
El resonador.
El tubo de cola o salida.
Los tramos de conducto que unen las partes.

## Slide 7
El tubo de escape sirve, en particular, para reducir el ruido y la contaminación.
A través de un sistema que permite reducir el ruido: "el silenciador".
Mediante un sistema que permite reducir las emisiones contaminantes, por catálisis y por filtración, gracias al filtro de partículas y al catalizador.

## Slide 8
Generalmente, se tiene interés en agrupar los escapes de varios cilindros en único por distintas razones:[cita requerida]
Menor sonoridad.
Mejor rendimiento del motor (este ítem y el precedente están vinculados al hecho de que el tiempo de escape sólo representa alrededor de un cuarto del tiempo total para un cilindro, y que la evacuación del gas de escape se intercala de una manera armoniosa cuando se conectan varios escapes).
Coste.
Peso.
Estorbo.

## Slide 9: Tipos de múltiples de escape

## Slide 13
El silenciador es la fuente principal de silenciamiento de los ruidos de los gases de escape. Es una combinación de cámaras de afinado, formadas por particiones y tubos ventilados y sólidos.

## Slide 14
La ubicación de un silenciador varía considerablemente según el modelo del vehículo, pero la mayoría de los silenciadores están ubicados hacia la parte trasera del vehículo. El diseño interno del silenciador está determinado por los "ruidos" que es necesario controlar

## Slide 15
El catalizador de un caño de escape deportivo tiene una finalidad fundamental: transformar los gases nocivos del motor en gases inocuos para la Naturaleza y la vida de los seres humanos. En el cuidado del catalizador de un tubo de escape hay que tener presente la utilización de combustibles sin plomo, este tipo de combustible, se comercializa en la actualidad en todas las bocas de expendio de gasolina. Sin duda, a la hora de evaluar el coste, será más oneroso creer que se está ahorrando al cargar combustible común en lugar de elegir gasolina con los requerimientos de octanaje registrados como óptimos para el cuidado del motor y del tubo de escape.

## Slide 17
Existen diversos tipos de silenciadores, clasificados de acuerdo a la forma en que logran atenuar ese sonido y disipar los gases que salen del motor.
De este modo, podremos clasificar los silenciadores en: de absorción, de expansión, de resonador lateral y de interferencia.
En los silenciadores de absorción se recubren los tubos con lana de vidrio o algún material similar que funcione a su vez como aislante térmico y acústico a la vez.
En los silenciadores de expansión se le realiza un ligero ensanchamiento al tubo, volviendo a su sección original nuevamente, desarrollando así un amplio rango de frecuencias.
http://www.maquinariapro.com/materiales/canos-de-escape.html

## Slide 18
El convertidor catalítico o catalizador es un componente del motor de combustión interna alternativo y Wankel que sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por el motor de combustión interna. Se emplea tanto en los motores de gasolina o de ciclo Otto como más recientemente en el motor diesel.

## Slide 19
Funcionamiento
Los hidrocarburos (HC) y el monóxido de carbono (CO) antes de ser expulsados por el escape, son convertidos en dióxido de carbono y vapor de agua. Los óxidos de nitrógeno (NOx) son disociados en Nitrógeno molecular (N2), principal constituyente de aire atmosférico, y oxígeno O2. Para que estas reacciones de disociación se produzcan ha de estar el catalizador a una temperatura de 500 º C.

## Slide 21
imgres?q=silenciador+tipos+de+automoviles&um=1&hl=es&newwindow=1&sa=N&tbm=isch&tbnid=psRNwvT-CJ4WZM:&imgrefurl=http://autos.aollatino.com

## Slide 22
En la combustión que se produce en un motor se generan gases, algunos nocivos y otros no. Nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua no son perjudiciales directamente para las personas.
El nitrógeno (N2) lo respiramos constantemente ya que forma un 80% del aire que respiramos.
El Vapor de agua (H2O) lo mismo, forma un porcentaje muy variable del aire que respiramos.
El Anhídrido carbónico o Dióxido de carbono o Gas carbónico (CO2)

## Slide 23
CONVERTIDOR DOBLE VIA : Es el catalizadordividido en dos cajas en la 1ra se reduce el NOX por reacción química obteniéndose nitrógeno (N2). Luego se oxida el monóxido de carbono y los hidrocarburos no quemados para eliminarlos posteriormente. CATALIZADOR DE TRES VIAS: Es el mas avanzado por que además de hacer las funciones anteriores también regula la proporción correcta para que la combustión sea la adecuada para un funcionamiento perfecto.

## Slide 24
el Sensor de oxígeno
Al hacer una afinación de rutina, normalmente cambia el aceite, revisa las bujías, y cambia el filtro de aire, ¿pero está olvidando un paso importante? La mayoría de las personas no piensan en el sensor de oxígeno, pero es una pieza vital para el rendimiento y vida de su auto.
El sensor de oxígeno “lee” la cantidad de oxígeno en el escape y le indica al inyector de combustible (o al carburador) cuánto combustible necesita el motor para mantener la proporción adecuada de aire/combustible. Un sensor de oxígeno viejo o desgastado puede dar lecturas incorrectas que causan problemas con el motor y el convertidor catalítico. Los sensores de oxígeno viejos son la causa número uno de un exceso de emisiones dañinas y no poder pasar las pruebas de verificación de emisiones. La mayoría de los fabricantes recomiendan cambiar el sensor de oxígeno cada 48,000 a 80,000 kilómetros.

## Slide 25
Los sensores de oxígeno pierden precisión con el paso del tiempo, gastando combustible y causando problemas de rendimiento como sobrecarga y vacilación al arrancar. Entonces, si no lo ha hecho ya, ahora es el momento perfecto para cambiar su sensor de oxígeno. Cambiar un sensor de oxígeno en mal estado puede: Mantener la suspensión y dirección delanteras correctamente alineadas.
ahorrarle $1,100 pesos al año en costos de combustible
maximizar el rendimiento del motor
reducir la contaminación del aire
evitar fallas prematuras en el convertidor catalítico
ayudarle a pasar la prueba de verificación vehicular de emisiones

## Slide 26
Indicadores del sensor de oxígeno Es muy probable que el sensor de oxígeno está fallando si los gases de escape salen negros y con tizne o si hay hollín negro en el tubo de escape. Además, la mayoría de los fabricantes le recomiendan cambiar el sensor de oxígeno si ha estado puesto en el auto por más de 48,000 a 80,000 kilómetros.
Cambio del sensor de oxígeno Como el sensor de oxígeno tiene un trabajo tan importante como el monitorear la proporción de aire/oxígeno, la idea de cambiarlo puede parecer compleja. Pero si sabe cambiar una bujía, puede cambiar el sensor de oxígeno. Los sensores de oxígeno no son más que un sensor con un alambre pegado. Necesitará una herramienta especial, una llave de cubo para sensores de oxígeno para quitar la pieza, pero después de desconectarlo y desatornillarlo, habrá terminado.
http://www.autozone.com.mx/en_nuestras_tiendas/productos_especiales/sensor_de_oxigeno.html

## Slide 27
Diferentes tipos de sensores

## Slide 28: Convertidor Catalítico

## Slide 29: Concepto
El convertidor catalítico o catalizador es un componente del motor de combustión interna alternativo y Wankel que sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por el motor de combustión interna

## Slide 30: Funcionamiento
Los hidrocarburos (HC) y el monóxido de carbono (CO) antes de ser expulsados por el escape, son convertidos en dióxido de carbono y vapor de agua. Los óxidos de nitrógeno (NOx) son disociados en Nitrógeno molecular (N2), principal constituyente de aire atmosférico, y oxígeno O2. Para que estas reacciones de disociación se produzcan ha de estar el catalizador a una temperatura de 500 º C.

## Slide 31: De que esta compuesto
El catalizador está compuesto de platino, rodio y paladio y cuando los gases nocivos se ponen en contacto con él, se generan y aceleran las reacciones químicas que descomponen y oxidan estos gases transformándolos en gases inocuos para el medio ambiente.

## Slide 32: Otros tipos de catalizadores
*Doble vía
*Triple vía

## Slide 33: Doble vía
En un catalizador de doble vía , usado mayormente en el motor diesel, ocurren dos reacciones simultáneas:
Oxidación de monóxido de carbono a dióxido de carbono: 2CO + O2 → 2CO2
Oxidación de hidrocarburos no quemados o parcialmente quemados a dióxido de carbono y agua: CxH2x+2 + [(3x+1)/2] O2 → xCO2 + (x+1) H2O
Este tipo de catalizadores se usan en motores diesel ya que trabajan con exceso de oxígeno, generando unas tasas muy altas de Oxidos de Nitrógeno incompatibles con el metal noble que los disocia.
En estos motores el NOx se elimina con la recirculación de gases de escape (EGR)

## Slide 34: Triple vía
En un catalizador de triple vía ocurren tres reacciones simultáneas:
Reducción de óxidos de nitrógeno a nitrógeno y oxígeno: 2NOx → xO2 + N2
Oxidación de monóxido de carbono a dióxido de carbono: 2CO + O2 → 2CO2
Oxidación de hidrocarburos no o parcialmente quemados a dióxido de carbono y agua: CxH2x+2 + [(3x+1)/2] O2 → xCO2 + (x+1) H2O.
Estos catalizadores pertenecen a los motores de ciclo Otto ya que la proporción de NOx es mucho menor que en los diesel, al no trabajar con exceso de oxígeno.

## Slide 35: Opacímetro

## Slide 36: Concepto
opacímetro es un instrumento para la medición de la opacidad de la del gas de combustión , generalmente utilizados en el campo de la automoción para la determinación del nivel de contaminación del motor Diesel y de su desarrollo.

## Slide 37: Funcionamiento
El principio de funcionamiento en que se basa un opacímetro, consiste en " atenuación de la intensidad de un haz de luz, causada por ' absorción óptica en la parte de las partículas sólidas ( partículas ) y gaseosa presentes en el humo y el efecto de la irradiación . Una fuente de luz, que consiste en una lámpara o un LED , y una lente de la focalización producir un haz de luz colimado que atraviesa el centro de la columna de humo, donde se absorbe una parte de la luz o radiada, debilitando así la intensidad de la luz que alcanza el receptor , formado por una lente de enfoque y una célula fotoeléctrica o fotodiodo

## Slide 38: Filtro de escape

## Slide 39: Para diesel
También denominado como sistema del filtro de partículas diesel con recubrimiento catalítico. Se implanta en vehículos donde el filtro de partículas esta instalado cerca del motor. Debido a los cortos recorridos de los gases de escape entre el motor y el filtro de partículas, la temperatura de los gases de escape todavía es suficiente para la combustión de las partículas.
En la figura inferior se muestra un sistema con escape monocaudal. En los sistemas de escape de caudal múltiple (dos o mas tubos de escape), los filtros de partículas y los sensores se implantan respectivamente una vez en cada ramal de gases de escape.

## Slide 40: Constituida
El filtro de partículas diesel con recubrimiento catalítico va situado en el ramal de escape, cerca del motor, detrás del turbocompresor.
Se han combinado dos componentes en la misma unidad: el catalizador de oxidación y el filtro de partículas, dando por resultado el filtro de partículas diesel con recubrimiento catalítico. Este sistema combina la
función del catalizador de oxidación con la del filtro de partículas diesel en un solo componente.

## Slide 41: Estructura
El filtro de partículas diesel consta de un cuerpo cerámico alveolar de carburo de silicio, alojado en una carcasa de metal. El cuerpo de cerámica está dividido por una gran cantidad de pequeños conductos paralelos, cerrados de forma alternativa. De ahí resultan conductos de admisión y escape separados por las paredes filtrantes. Las paredes filtrantes de carburo de silicio son porosas.
El cuerpo de carburo de silicio está recubierto con una combinación de óxido de aluminio y óxido de cerio. Esta combinación se utiliza como sustrato para el catalizador. El sustrato está recubierto con el metal noble del platino, que hace las veces de catalizador.
Un catalizador es una sustancia que respalda o inhibe una reacción química, sin experimentar ella misma ninguna modificación por ese motivo.

## Slide 43: Trampa de particulas

## Slide 44: De motor de diesel
El desarrollo de sistemas que permitan una combustión más efectiva y limpia resulta por el momento insuficiente para solucionar el problema de las emisiones de partículas de los motores Diesel. Para reducir el volumen de éstas al nivel que exigen las próximas normas anticontaminantes se hace necesario el uso de las llamadas «filtros» o «trampas» de partículas.

## Slide 45
Estas trampas retienen en su interior las partículas originadas en el proceso de combustión, evitando que sean expulsadas a la atmósfera. Pero, como evidentemente la capacidad de estos filtros no es ilimitada, es necesario proceder a su limpieza. Esto se hace de forma periódica y automática durante el funcionamiento normal del coche, sin que el conductor pueda notar nada.

## Slide 46: EGR

## Slide 47: Concepto
El sistema de Recirculación de Gases de Escape (EGR) está diseñado para reducir la cantidad de Oxidos de Nitrógeno (NOx) creados en la cámara de combustión durante períodos que por lo regular resultan en temperaturas de combustión elevadas. Los NOx se forman en altas concentraciones cuando las temperaturas de combustión excedan 2500 Grados Farenheit. (La temperatura dentro de la cámara de combustión al momento del encendido es mucho mayor que la
temperatura general del anticongelante del motor).

## Slide 48
El sistema EGR reduce la producción de NOx al recircular pequeñas cantidades de gases de
escape en el múltiple de admisión donde se mezcla con la carga entrante de aire y combustible. Al diluir la mezcla de aire/combustible bajo estas condiciones, las temperaturas pico de combustión y las altas presiones dentro de la cámara se reducen, lo cual resulta en una reducción general de la producción de Gas NOx.

## Slide 50: evaporación de gases en el tanque de combustible

## Slide 51: Medidas preventivas
El crecimiento anual del parque vehicular en la región, la edad de las unidades de transporte, el pobre mantenimiento y la falta de programas adecuados recapacitación en el control de emisiones vehiculares, incrementa la amenaza de la contaminación del aire y reduce la calidad de vida de la población

## Slide 52
la función del sistema EVAP es permitir la apropiada ventilación del sistema de combustible y evitar que las evaporaciones se descarguen a la atmósfera, es decir se debe retener y almacenar los vapores durante el motor está apagado, que es cuando se da la mayor cantidad de evaporación

## Slide 53: Estado de los componentes
apón sellado del tanque.
Los tapones de tanque ventilados directamente (con respiradero) ya no se utilizan. Todos los tapones de tanque actuales son sellados. La mayoría de ellos además de ser sellados, están equipados con una válvula de alivio de presión y vacío. Estas válvulas previenen daños en el tanque en caso de que fallara el sistema de ventilación del tanque.
Tanque de combustible
Antes de 1970 los vehículos liberaban los excesos de vapores de combustible por medio del tapón de llenado y el tubo de ventilación en el tanque de combustible. La tubería de ventilación permitía que ingresara aire a medida que se consumía el combustible, el cual compensaba la presión interna de vapor en altas temperaturas.

## Slide 55: Correcciones
La función del sistema EVAP es permitir la apropiada ventilación del sistema de combustible y evitar que las evaporaciones se descarguen a la atmósfera, es decir se debe retener y almacenar los vapores durante el motor está apagado, que es cuando se da la mayor cantidad de evaporación. Cuando el motor se arranca dichos vapores deben ser "desalmacenados" y quemados en los cilindros. En la mayoría de los sistemas el almacenamiento se da en un depósito de carbón activado, comúnmente llamado Canistel.

## Slide 56: Conversión catalítica

## Slide 57
La mayoría de los autos modernos están equipados con un convertidor catalítico que hace
que los gases que salen del escape sean menos dañinos para las personas y el medio
ambiente. Con este aparato, alrededor del 90% de los gases dañinos son convertidos en
gases menos peligrosos.

## Slide 59
Se menciona la conversión del monóxido de carbono o de los óxidos de
nitrógeno a otros compuestos.
Ejemplos de respuestas correctas:
 El monóxido de carbono se convierte en dióxido de carbono.
 Los óxidos de nitrógeno se convierten en nitrógeno.
 Convierte los gases tóxicos en gases no tóxicos. Por ejemplo en CO en CO2 (90%)
 El dióxido de carbono y el nitrógeno no son tan dañinos como el monóxido de
carbono y los óxidos de nitrógeno.

## Slide 60
El catalizador está compuesto de platino, rodio y paladio y cuando los gases nocivos se ponen en contacto con él, se generan y aceleran las reacciones químicas que descomponen y oxidan estos gases transformándolos en gases inocuos para el medio ambiente.

## Slide 61
La eficiencia del catalizador depende de que la relación combustible/aire sea lo mas próxima a la estequiometria y es por eso que la eficiencia del catalizador depende del correcto funcionamiento de la sonda lambda. De esto se encarga la unidad de control del motor.
se produce la combustión en el cilindro y se generan gases que salen por el colector de escape. Estos gases están en contacto con la sonda lambda, la cual detecta el contenido de oxígeno residual, emitiendo una señal alta o baja según el factor lambda sea mayor o menor de 1. Esta información es usada por el calculador del sistema de inyección de combustible para corregir el tiempo de inyección básico almacenado en la cartografía de la gestión del motor.

## Slide 62
funcionamiento del ciclo cerrado:1 medidor de caudal de aire ; 2 y 3 catalizador; 4 inyectores; 5 sonda lambda delantera;6 sonda lambda trasera; 7 llegada de gasolina ; 8 entrada de aire desde el filtro;9 escape

## Slide 63: Cortesía
Wikipedia
Auto mecánico

## Slide 64: Integrantes del Equipo
Uriel Osvaldo Tavares González
Jecsan Romo Vázquez
Charley Gutiérrez Martínez
Rubén Becerra Gómez
Juan Leonel Guadalupe Romo Aguilar